„Karácsonyi díszkivilágítás az V. kerületben 2013”

III. Rész

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Jelen nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás eredményként megkötendő vállalkozási szerződés tárgya karácsonyi díszítő világítás megvalósítása és üzemeltetése az alábbi feladatokkal:

füzérvilágítások megépítése, az elektromos működtetést biztosító kábelek kiépítése, a berendezés vezérlése, tartószerkezetek kialakítása és felszerelése, a berendezések üzemeltetése, javítása, pótlása, majd az ünnepek után a teljes épített berendezés lebontása, az eredeti állapot visszaállítása.

SZERZŐDÉS SZERINTI KIÉPÍTÉS HELYSZÍNEI ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS

Kecskeméti utca:

- 22 darab utca kandeláber

A jelenlegi 22 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva. Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Egyetem tér:

- 8 darab utca kandeláber

- 5 darab térkandeláber

A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 2-2 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes irányába.

Továbbá a jelenlegi 8 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel) szeretnénk, kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

- 1 db (5-6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése - 12 db 6 m-es fényfüzérrel, kábelezés

- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése a betlehemhez

Károlyi Mihály utca:

- 15 darab utcakandeláber

A jelenlegi 15 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag apró elem fénypont díszítéssel és kábelezéssel) , kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Petőfi Sándor utca:

- 14 darab utcakandeláber

A jelenlegi 14 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Szervita tér:

- 5 darab térkandeláber

A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 2-2 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes irányába.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Bécsi utca:

- 13 darab utcakandeláber

A jelenlegi 13 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Erzsébet tér:

- 8 darab térkandeláber

A jelenlegi 8 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 2-2 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes irányába.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Hild tér:

- 5 darab térkandeláber

A jelenlegi 5 db CLIP 34 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 2-2 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva, illetve annak épp átellenes irányába.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Október 6 utca:

- 22 darab utcakandeláber

A jelenlegi 22 db CLIP 28 típusú lámpatest hideg fényéhez meleg fényű karácsonyi díszfényt (ívre függesztett 3 db 8 ágú kiscsillag elem apró fénypont díszítéssel és kábelezéssel), kandeláberenként 1-1 díszt, az utca tengelyére merőlegesen, az utca közepe felé mutatva.

Homlokzatokra, fákra, illetve ezek közötti át- és keresztbefeszítéseket nem engedélyezünk.

Kandeláberek közötti át és keresztbefeszített fényfüzéreket nem engedélyezünk.

A kandeláberek megsérülése kerülendő, azokat fúrni, vésni, karcolni, bármi egyéb módon rongálni tilos.

A kandeláberre minden úgy szerelhető csak fel, ha puhatömítéssel rászorítódik az oszlopfelületre.

A díszfények kiszerelése a lámpatest alatt, az oszloptesten mintegy 3méter magasságban, illetve afölött lehetséges úgy, hogy a díszfény elem alsó része a virágtartó vasszerkezetnél legyen. Az áramforrás és a kiszerelési pont között a 2. számú melléklet alapján kiszámolható a távolság, amin tekeredni tud a vezeték.

A kiszerelhető fénydíszek mérete maximum 2,5méter magas és maximum 1,0méter széles lehet.

A kiszerelhető fénydíszek áramforrása: Pm 13,5 Tömszelence, Feszültség 230-240 V, 50Hz, védettség: IP66 (optikai és szerelvénytér egyaránt). Az áramforrási csatlakozási pont az 1. számú melléklet szerint a lámpatest alsó részén található.

Szent István tér:

- 8 db fa fényfüzéres díszítése - 8 db 15 méteres füzérrel - kábelhálózat kiépítéssel.

- 8 db Gizella típusú kandeláber - negyedelt függönydíszítés, felül összekötő csillagokkal kábelezéssel.

Méret: 1,1/3,1/m

József Attila utca - Széchenyi tér:

- 36 db egy nagy csillagból indított két kisebb csillagba végződő függönyszerű kandeláber díszítő elem, ívre felfüggesztve és az ív kandeláber felső részén függönyszerű pontvilágítással kábelezéssel.

Méret: 0,9/2,4/m

Szent István körút:

- 18 db ostornyeles lámpa díszítése. ld. mint József A. utca

- 50 db fa fényfüzéres dekorációja 8 db 15 méteres füzérrel és kábelhálózat kiépítéssel

Szomory Dezső tér:

- 38 db Boulvard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.

Méret: 1,0/2,2/m

Szabadság tér:

- 40 db Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.

- 20 db /minden második/ fa törzsének díszítése fényfüzérrel, kábelezéssel.

- 1 db 220 V-os csatlakozó kiépítése betlehemhez

- 1 db (6 m-es) fenyőfa fényfüzéres díszítése

- 100 db (1,25m-es) konténeres örökzöld fényfüzéres díszítéssel, kábelhálózat kiépítéssel.

Zrínyi utca:

- 45 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre-csengettyű motívum, 2 db/oszlop-kábelezéssel.

Méret: 1,0/1,8/m (fények a díszítő motívum ne nyúljon le talajszinttől való 2méteres magasságba, illetve a kiképzése ne okozzon balesetveszélyt)

Hercegprímás utca:

- 40 db Boulevard típusú alacsony kandeláberre motívum "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel.

(fények a díszítő motívum ne nyúljon le talajszinttől való 2méteres magasságba, illetve a kiképzése ne okozzon balesetveszélyt)

Falk Miksa Utca:

- 49 db fa fényfüzéres díszítése /minden második/ - 8 db 15 méteres fényfüzér/fa- kábelezéssel.

Sas utca:

- 36 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre- csengettyű motívum, 2 db/oszlop, kábelezéssel.

(fények a díszítő motívum ne nyúljon le talajszinttől való 2méteres magasságba, illetve a kiképzése ne okozzon balesetveszélyt)

Veres Pálné utca:

- 44 db Grand Boulevard típusú alacsony kandeláberre -"S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákban apró fénypont díszítéssel, kábelezéssel.

Régiposta u. (Váci u. és Galamb u. között):

- az utcák homlokzatai között átfeszített díszvilágítás- fényfüzéres vagy ívelt motívumos díszítéssel, kábelezéssel és szükség szerinti homlokzati kampók kiépítésével.

- Régiposta utcában 1 db homlokzatok között meglévő átfeszített közvilágítás díszítése

Szende Pál utca

- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel

Dorottya utca

- 16 Grand Boulevard típusú kandeláberre "S" ívű karon régi lámpás elem, a lámpákon apró fénypont díszítéssel - kábelezéssel

Pilvax köz

- 16 darab falikar alá, a falikarokhoz 2-2 ponton rögzíthető, alumínium keretes gyertya díszítő motívum, aminek mérete maximum 1méter magas, és kinyúlása is maximum 1 méter, falikari csatlakozáshoz szükséges kábelezéssel.

Egyéb:

- 5 db fenyőfa (4 db 5-6 m-es, 1 db 15 m-es) díszítése arany színű gömbökkel.

Díszfények védettsége IP44, a kandelábereké IP66.

Üzemeltetéshez szükséges egyéb elektromos berendezések.

Üzemeltetés, javítás, esetleg izzócsere, stb./10 % tartalékkeret terhére/.

Bontás, helyreállítás.

A szállítási munkákat az alapárak tartalmazzák.

Üzemeltetés, javítás

Szín: hagyományos fehér, nem ledes, folyamatos statikus fényt adó.

Kötbérterhes határidők:

- kiépítés, hiánytalan üzembe helyezés: 2013. 11. 29.

- eredeti állapot helyreállítása, átvett elemek visszaszállítása: 2014. 01. 26.